## Slide 1
songhyun
‘GlowOne’
BJ EV 검사기 Set-Up 완료 보고서
결 재 | 작성 | 검토 | 실장 | 부문장 | 대표
EV생산기술팀
2026 년 8 월 7 일
Creative Solution Company with Advanced Technology
songhyun
‘GlowOne’

## Slide 2
● 설비 셋업 LAY OUT
BJ 라인 LAY OUT
레이아웃 도면 / 사진 삽입
Creative Solution Company with Advanced Technology
songhyun
‘GlowOne’
1

## Slide 3
● 내전압&절연저항 검사기
공정명 | 내전압&절연저항 검사기 | 설비명 | HIPOT Test Machine | 설비 모델명 | HIPOT Test Machine | S/N | [ S/N ]
설비 사진 삽입
설비 화면 사진 삽입
셋업 결과 | □ HIPOT 설비 Test 결과 -. 내전압 Test 양/불 이상 없음 -. 절연저항 Test 양/불 이상 없음 -. 컨트롤 디스플레이 연동 / 동작 이상없음. □ 셋업 결과 : 만족
Creative Solution Company with Advanced Technology
songhyun
‘GlowOne’
2

## Slide 4
● EOL
공정명 | EOL | 설비명 | EOL Test Machine | 설비 모델명 | EOL Test Machine | S/N | [ S/N ]
설비 사진 삽입
설비 화면 사진 삽입
셋업 결과 | □ EOL설비 Test 결과 -. Open/Short Test 이상 없음. -. 저저항 검사 Test 이상없음. -. 컨트롤 디스플레이 연동 / 동작 이상없음. □ 셋업 결과 : 만족
Creative Solution Company with Advanced Technology
songhyun
‘GlowOne’
3

## Slide 5
● SET UP 개선/이상 리스트.
공정 | 이상 내용 | 조치 내용
EOL | 기능 검사 전 캐리어 팝업 시 온도센서와 간섭 구간 기구물 수정 필요 | 간섭 구간 기구물 수정 완료(7/23) → 캐리어 팝업 동작 시 온도센서 간섭 없음 확인
EOL | 기능 검사 전 부품 바코드 리딩 확보 필요 | 리더기 위치 조정 완료(7/23) → 부품 바코드 리딩 정상 확인
내전압 | 내전압 검사 시 상부 동판과 FPCB 본딩부 코팅 영역(면적 증가 시) 간 접착 방지 대안 수립 필요 | 코팅액 과도포 기준 대비 5mm 유격 적용 완료(7/23) → 내전압 검사 시 접착 현상 없음 확인
EOL | EOL NTC 온도저항 → 온도 환산 후 표기 필요 | 저항값 → 온도 환산 표기 적용 완료(7/23) → 검사 화면 온도값 표기 확인
EOL | 온도센서 별물 조립 후 EOL 검사 진행 필요 | 설비 및 JIG 수정, Set-Up 완료(7/23) → 온도센서 별물 조립 후 EOL 검사 진행 가능 확인
※ 제기: 세방리튬배터리 품질관리팀 (구현서 책임) / 조치: 글로우원 개발팀 (장현순 매니저) |  | 
Creative Solution Company with Advanced Technology
songhyun
‘GlowOne’
4

## Slide 6
● BJ EV INLINE(자동화 검사 라인) UPH.
▪ 자동화 검사 UPH
라인 (EA) | C/T (SEC) | UPH | 작업조건 |  |  | 생산 CAPA |  |  |  | 생산계획 |  |  | 잔여 CAPA | 
 |  |  | 근무일 (일/월) | 작업시간 (hr/일) | 가동율 (%) | 시간당 (EA) | 일당 (EA) | 월간 (EA) | 연간 (EA) | 연간 생산대수 | 월 평균 (EA) | 소요 (UPH) | 과부족 (EA) | CAPA 대비(%)
[ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ]
※ 수치는 확정 데이터 수신 후 기입 예정
Creative Solution Company with Advanced Technology
songhyun
‘GlowOne’
5