## Slide 1
BJ CAPA 증대 제안서
SMT · 코팅 · 검사 공정 개선을 통한 생산능력 확대
FPCB 배터리 센싱 모듈(BJ) 생산라인 설비투자 제안
EV생산기술팀
2026-08-12
Creative Solution Company with Advanced Technology

## Slide 2
● BJ 제품 및 생산공정 이해
Creative Solution Company with Advanced Technology
2
▣ BJ란?
BJ는 FPCB(연성 인쇄회로기판, Flexible PCB) 기반의 배터리 센싱 모듈입니다.
전기차(EV) 배터리팩 내부에 장착되어 각 셀의 전압·온도를 실시간으로 감지하는 핵심 부품으로,
4단계 공정을 거쳐 완제품으로 생산됩니다.
① SMT
부품을
기판에 실장
② 1차 코팅
커넥터 부위
절연 코팅
③ 2차 코팅
센싱탭 · 퓨즈
절연 코팅
④ 검사
절연저항 ·
기능 검사
완제품 (BJ)
▣ 이번 제안서의 핵심
위 4단계 공정 각각에 생산능력을 제약하는 요인이 있어, 전체 라인의 생산량이 특정 공정에 의해 제한되고 있습니다.
본 제안서는 4개 공정 각각에 대한 설비투자 개선 방안을 제시하여 BJ 전체 생산능력(CAPA)을 확대하는 것을 목표로 합니다.

## Slide 3
● Executive Summary (핵심 요약)
Creative Solution Company with Advanced Technology
3
▣ 제안 배경
BJ 생산라인은 SMT → 1차 코팅 → 2차 코팅 → 검사의 4단계로 구성되며,
각 공정별로 설비 구성의 한계로 인해 전체 라인 생산능력이 제약받고 있습니다.
▣ 제안 전략 (4가지)
공정 | 현재 구조 | 개선 방법
① SMT | 싱글 리플로우 (1대) | 듀얼 리플로우 (2대) 도입
② 1차 코팅 | 싱글노즐 설비 1대 (2개 제품/회) | 듀얼노즐 설비 2대로 증설 (4개 제품/회)
③ 2차 코팅 | 1개 라인 (코팅기 3대+경화기) | 동일 구조 병렬 라인 1개 추가
④ 검사 | 1개 라인 (HIPOT+EOL) | BJ 전용 라인 1개 추가
▣ 기대 효과 및 투자
■ 기대효과: 4개 공정 병목 해소를 통한 BJ 전체 라인 생산능력(CAPA) 확대
■ 투자규모: 공정별 설비 견적 확보 후 확정 예정 (2차 코팅 라인은 동일사양 참고 견적 보유)
■ 특징: 4개 전략은 서로 독립적으로 실행 가능하여 우선순위에 따라 단계적 투자 가능

## Slide 4
● [전략 1] SMT 라인 - 싱글 리플로우 → 듀얼 리플로우
Creative Solution Company with Advanced Technology
4
▣ 공정 설명 (리플로우란?)
리플로우(Reflow)는 SMT(표면실장) 공정에서 기판에 부품을 고정하기 위해 납(솔더 페이스트)을
고온으로 녹여 접합하는 오븐 설비입니다. 모든 기판이 이 오븐 1대를 순차적으로 통과해야 하므로,
리플로우 오븐의 처리 속도가 SMT 공정 전체, 나아가 라인 전체의 생산 속도를 좌우합니다.
현재 (싱글 리플로우)
기판
투입
리플로우
오븐 1대
완료
→ 오븐 1대에 전량 집중, 처리 속도 제한
개선안 (듀얼 리플로우)
기판
투입
리플로우 오븐 A
리플로우 오븐 B
완료
→ 2대 병렬 운영으로 동시 처리, 리플로우 병목 해소
▣ 기대 효과 및 투자
■ 리플로우 병목 해소
■ SMT 공정 처리량 증대
■ 라인 전체 생산속도 향상
■ 투자규모:
(견적 확보 후 기입)
■ 우선순위: 1순위 검토 대상

## Slide 5
● [전략 2] 1차 코팅 - 싱글노즐 → 듀얼노즐 + 설비 증설
Creative Solution Company with Advanced Technology
5
▣ 공정 설명 (1차 코팅이란?)
1차 코팅은 FPCB의 커넥터 부위에 절연 코팅액을 도포하여 방수·절연 성능을 부여하는 공정입니다.
노즐을 통해 코팅액을 분사하는 방식으로, 노즐 개수와 설비 대수가 곧 처리량을 결정합니다.
현재
코팅설비 1대 (싱글 노즐)
노즐 1개
→
제품 2개 코팅
(회당 처리량: 2개 제품)
개선안
설비 A
(듀얼 노즐)
설비 B (신규)
(듀얼 노즐)
제품 2개
제품 2개
(회당 처리량: 4개 제품 = 설비 2대 × 2개)
▣ 개선 개념도
1대 · 1노즐
2개 처리
노즐 교체
+ 설비 1대 추가
2대 · 듀얼노즐
4개 처리
■ 기대효과: 1차 코팅 처리량 2배 확대 (2개 → 4개 제품/회)
■ 투자규모: (견적 확보 후 기입)
■ 우선순위: 코팅액 도포 균일도 사전 검증 필요

## Slide 6
● [전략 3] 2차 코팅 - 병렬 라인 추가 (센싱탭·퓨즈 코팅)
Creative Solution Company with Advanced Technology
6
▣ 공정 설명
2차 코팅은 센싱탭과 퓨즈 부위에 절연 코팅액을 도포하는 공정입니다. 지그가 엘리베이터로 투입되어
하부 컨베이어를 따라 코팅기 3대(경화기 부착)를 순차 통과하며 순환하는 구조로 운영됩니다.
현재 라인 구조
투입
엘리베이터
안착
컨베이어
코팅기 #1
+경화기
코팅기 #2
+경화기
코팅기 #3
+경화기
탈착
컨베이어
(하부 컨베이어로 지그 순환 → 투입 엘리베이터로 복귀)
개선안: 동일 구조 병렬 라인 1개 추가 (2개 라인 동시 운영)
기존 라인 (Line 1) - 위와 동일 구조 유지
신규 라인 (Line 2) - 동일 구조로 병렬 추가
▣ 참고 설비 구성 (동일사양 SX3K 견적 기준)
품목 | 규격 | 수량
일반 코팅기 | Mi-1400 | 2
Tilt 코팅기 | Mi-1600TG | 1
UV 경화기 | MC-2000UV | 1
Loader / UnLoader | AJRLD-150U / AWT-150U | 2 / 2
■ 참고 투자규모: 약 51,612만원
(SX3K 동일사양 견적 기준, 2026-08-07)
■ BJ 전용 확정 견적은 별도 확보 필요
※ 코팅액/설비 재원: Shin Kwang Chemicals HB-2U1S-04, Micro Line Niddle-Valve (JG EV 라인과 동일 사양)

## Slide 7
● [전략 4] 검사 라인 - BJ 전용 라인 추가
Creative Solution Company with Advanced Technology
7
▣ 공정 설명
검사 공정은 절연저항검사(HIPOT)와 기능검사(EOL)를 통해 제품의 양불을 최종 판정합니다.
지그가 엘리베이터로 투입되어 하부 컨베이어를 따라 순환하며 각 검사 설비를 순차 통과합니다.
현재 HIPOT·EOL 설비는 Set-Up이 완료되어 정상 가동 중입니다 (셋업 결과: 만족).
현재 라인 구조
투입
엘리베이터
안착
컨베이어
절연저항검사
(HIPOT)
기능검사
(EOL)
탈착
컨베이어
배출
엘리베이터
(하부 컨베이어로 지그 순환 → 투입 엘리베이터로 복귀)
개선안: BJ 전용 동일 구조 라인 1개 추가
기존 라인 - 위와 동일 구조 유지
신규 BJ 전용 라인 - 동일 구조로 추가 (HIPOT + EOL)
▣ 기대 효과 및 투자
■ 기대효과: 검사 공정 CAPA 확대, BJ 전용 라인으로 타 기종 검사와의 간섭 해소
■ 참고: HIPOT Test Machine·EOL Test Machine은 이미 Set-Up 완료 및 가동 검증된 설비 사양
■ 투자규모: (견적 확보 후 기입)

## Slide 8
● 종합 정리 - 4대 전략 요약
Creative Solution Company with Advanced Technology
8
우선순위 | 공정 | 개선 방법 | 기대 효과 | 투자규모
1 | SMT | 싱글→듀얼 리플로우 | 리플로우 병목 해소 | (견적 확보 후)
2 | 1차 코팅 | 싱글→듀얼노즐 + 설비 1대 증설 | 처리량 2배 (2→4개/회) | (견적 확보 후)
3 | 2차 코팅 | 동일구조 병렬 라인 추가 | 코팅 CAPA 2배 | 참고 약 51,612만원*
4 | 검사 | BJ 전용 라인 추가 | 검사 CAPA 확대 | (견적 확보 후)
* 2차 코팅은 SX3K 프로젝트 동일사양 견적(2026-08-07) 참고치이며, BJ 전용 확정 견적은 별도입니다.
▣ 4대 전략 공통 특징
■ 4개 전략은 서로 다른 공정을 대상으로 하여 독립적으로 실행 가능 (우선순위별 단계 투자 가능)
■ 2차 코팅·검사 라인은 기존 라인과 동일한 구조를 그대로 복제하는 방식으로, 설계·검증 리스크가 낮음
■ SMT·1차 코팅은 기존 설비 라인 내에서 증설하는 방식으로 신규 공간 소요가 상대적으로 적음
▣ 다음 단계
■ 공정별 설비 협력사 견적 확보 (SMT 리플로우, 1차 코팅 듀얼노즐 설비, 검사 설비)
■ 견적 확보 후 투자규모·회수기간 산출하여 경제성 분석 별도 보고
■ 우선순위 협의 후 단계별 실행 계획 수립

## Slide 9
● 결론 및 권고
Creative Solution Company with Advanced Technology
9
▣ 핵심 결론
1. BJ 생산라인(SMT → 1차코팅 → 2차코팅 → 검사) 4개 공정 모두 설비 증설을 통한 CAPA 확대 여지가 있습니다.
2. SMT 듀얼 리플로우, 1차 코팅 듀얼노즐+설비 증설은 기존 라인 내 증설로 상대적으로 실행이 용이합니다.
3. 2차 코팅·검사 라인은 기존 라인과 동일 구조를 병렬로 추가하는 방식이므로 설계 리스크가 낮고,
2차 코팅은 동일사양 참고 견적(약 51,612만원)이 이미 확보되어 있어 검토 속도를 높일 수 있습니다.
4. 나머지 공정(SMT, 1차 코팅, 검사)의 투자규모는 협력사 견적 확보 후 확정할 예정입니다.
▣ 권고사항
■ 4개 전략에 대한 설비 협력사 견적을 동시에 요청하여 검토 기간 단축
■ 2차 코팅 라인부터 우선 검토 착수 (참고 견적 보유로 의사결정 속도 확보)
■ 견적 확보 후 투자규모·회수기간을 포함한 경제성 분석을 별도 보고서로 제공 예정